Лабораторная работа

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников

Домашнее задание:

- Для изучения распределения сил токов и напряжений при последовательном соединении проводников экспериментатор собрал электрическую цепь, показанную на рисунке 1, и получил распределение напряжений, показанное на рисунке 2.

Пользуясь законами электрического тока для последовательного соединения проводников, определите общее сопротивление и напряжение цепи, а также силу электрического тока в цепи.

Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу

| Сопротивление резистора | Напряжение на резисторе | Сила тока I в цепи |
| --- | --- | --- |
| R1 | R2 | R3 | Rобщ | U1 | U2 | U3 | Uобщ |  |

- Для изучения распределения токов и напряжений при параллельном соединении проводников экспериментатор собрал электрическую цепь, показанную на рисунке 3, и получил распределение токов, приведенное на рисунке 4.

Пользуясь законами электрического тока для параллельного соединения проводников, определите общее сопротивление и силу электрического тока, а также напряжение на резисторах.

Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу

| Сопротивление резистора | Сила электрического тока в цепи | Напряжение U на резисторе |
| --- | --- | --- |
| R1 | R2 | R3 | Rобщ | I1 | I2 | I3 | Iобщ |  |

Выполнение лабораторной работы

Цель работы: проверить справедливость законов электрического тока для последовательного и параллельного соединения проводников.

Оборудование: источник тока, два проволочных резистора, амперметр, вольтметр, реостат.

Теория:

Законы электрического тока для последовательного соединения проводников:

| Сила тока |  |
| --- | --- |
| Напряжение |  |
| Сопротивление |  |

Законы электрического тока для параллельного соединения проводников:

| Сила тока |  |
| --- | --- |
| Напряжение |  |
| Сопротивление |  |

Проведение эксперимента и обработка результатов:

- Соберите электрическую цепь (рис. 5) и с помощью реостата установите стрелку амперметра на определенное деление.

- Измерьте вольтметром напряжение в общей цепи и на отдельных потребителях.

Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу:

| Сила электрического тока I в цепи | Напряжение на резисторе | Сопротивление резистора |
| --- | --- | --- |
|  | U1 | U2 | Uобщ | R1 | R2 | Rобщ |

- Соберите электрическую цепь (рис. 6) и с помощью реостата установите стрелку вольтметра на определенное деление шкалы.

- Измерьте поочередно амперметром силу электрического тока в общей цепи и в цепях отдельных потребителей.

Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу:

| Напряжение U на резисторе | Сила электрического тока в цепи | Сопротивление резистора |
| --- | --- | --- |
|  | I1 | I2 | Iобщ | R1 | R2 | Rобщ |

- Проведите расчеты по результатам эксперимента.

- На основании проведенных опытов, сделайте вывод о том, выполняются ли законы электрического тока для последовательного и параллельного соединений проводников.

Отчет о лабораторной работе должен содержать

- Тему работы

- Цель работы

- Перечень используемого оборудования

- Теорию (заполненные таблицы)

- Описание хода работы

- Схемы соединений проводников

- Таблицы с результатами измерений и вычислений

- Расчеты

- Выводы

# Text boxes

A

V

R2

R1

A

A

A

V

R2

R1

рис. 1

рис. 2

рис. 3

рис. 4

рис. 5

рис. 6